## Slide 1: Zimní provoz letiště

## Slide 2: Účinky sněhu na RWY
Vyvolává odpor na kola podvozku při rozjezdu letadla
Zhoršuje aerodynamické charakteristiky letadla
Snižuje brzdné účinky povrchu RWY

## Slide 3: Druhy sněhu
Suchý sníh
Mokrý sníh
Zhutněný sníh
Rozbředlý sníh

## Slide 4: Technologické postupy pro odstraňování sněhu a ledu
Mechanické
Písek
Tepelné prostředky
Mobilní
Stacionární
Chemické
Močovina
Oktany
Alkoholy a glykoly
Chloridy
Kombinované

## Slide 5: Druhy mobilních mechanizačních prostředků (MMP)
Frézy (jejich výkon je kritický pro celé soustavy)
Zametače (včetně chodníkových)
Odfukovače
Pluhy
Sypače
Postřiková zařízení
Nakladače

## Slide 6: Postup úklidu sněhu
Hlavní RWY
Alespoň 2 TWY spojující runway a manipulační plochy
Manipulační plochy (odbavovací plochy atp.)
Další RWY, TWY a jiné části pohybové plochy a komunikace, které rozšiřují provozní použitelnost a kapacitu letiště

## Slide 7: Časové limity pro úklid sněhu
Provozovatel (LKPR, EGLL) by svými prostředky měl být schopný odstranit 2,5cm sněhu za čas
Počet pohybů za rok | Časový limit
40 000 a více | 30 minut
10 000 – 40 000 | 1 hodina
6 000 – 10 000 | 2 hodiny
6 000 a méně | Dle možností

## Slide 8: Kalamitní situace
Na LKPR více než 15cm za den
Více než 4cm za hodinu a to po dobu delší než-li 2 hodin
Zledovatělý povrch, souvislá námraza (bez možnosti odstranění)

## Slide 9: Řídící štáb
Zlepšuje bezpečnost provozu
Koordinuje složky letiště
Vylepšuje řešení kalamitních situací

## Slide 10: Měření brzdných účinků na RWY
Měřeno speciálním kontinuálním měření
Zařízení instalované do vozu musí být schváleno ÚCL
Brzdný koeficient Letecký výraz pro podélné tření | Brzdný účinek Letecký výraz pro velikost odporu (pneumatika – pohybová plocha)

## Slide 11: Brzdný koeficient
z

## Slide 12: De-icing
Odstranění ledu či sněhu
Mechanicky
Tepelně
Chemicky

## Slide 13: Anti-icing
Chemický postřik
Nízký bod tuhnutí
Zabraňuje vzniku námrazy

## Slide 14: Děkujeme za pozornost