## Slide 1: Princip turba
Vendula Boudová
Tereza Vrchovinová

## Slide 2: Historie
1905 - Švýcar Alfred Büchi
nejdříve lodě, lokomotivy a průmyslové motory

## Slide 3: Turbodmychadlo
zařízení sloužící k přeplňování agregátů (vznětových, zážehových)
poháněno výfukovými plyny
výsledek použití - vyšší výkon a točivý moment (do spalovacího prostoru dostane větší množství vzduchu - spálí se více paliva)

## Slide 4: Složení
kompresorová část
turbínová část

## Slide 5: Princip

## Slide 6: KONSTRUKCE
50 000 - 240 000 otáček za min.
Závisí na: velikosti, váze rotujících částí, nárůstu tlaku, konstrukci turbodmychadla
Kuličková ložiska
Fluidní ložiska - vydrží velkou zátěž

## Slide 7: Prodleva
Doba, kterou plyny potřebují k dosažení vyššího tlaku
Rotační setrvačnost turbíny
Snížení
-> zmenšení průměru turbíny nebo použití lehčích částí
-> použití systému dvou turbodmychadel
TURBOEFEKT

## Slide 8: Video
https://www.youtube.com/watch?v=cxoUYutODJg

## Slide 9: Zdroje
autickar.cz
https://turbodmychadla.webnode.cz/jak-funguje/
https://www.flexamiauto.cz/teorie/