## Slide 1: Broušení
Stroje, nástroje, a využití

## Slide 2: Co je to broušení?
metoda obrábění, která obrábí s nedefinovanou geometrií břitu
dokončovací metoda tzv. obrábění mnohobřitým nástrojem (zrna brusiva spojena s pojivem)
výhody:
- obrábění velmi tvrdých materiálů
- velká přesnost
- malá drsnost povrchu

## Slide 3: Brousící stroje
v dnešní době se dají brusky (CNC řízení) používat na více metod dohromady
stroje podle konstrukční koncepce:
                hrotové brusky
                rovinné brusky
                brusky na otvory
                nástrojařské brusky
                bezhroté brusky
                brusky na ozubení

## Slide 4: Hrotové brusky
obrábí se na nich vnější válcové i kuželové plochy
součásti (ohrobek) se upínají buď mezi hroty nebo do sklíčidla
z jednoduchých hrotových brusek se vyvinuly univerzální brusky

## Slide 5: Rovinné brusky
Vodorovné
Svislé
charakterizovány vodorovnou osou brousícího vřetena a pracovním stolem
broušení rovinných ploch ohrobku
ohrobek upínán na elektromagnet. desce
malosériová výroba, kusová výroba
konstruovány na velké obrobky a vysoké výkony broušení
Bruska má svislou osu brousícího vřetena
Tato metoda má však horší dosaženou drsnost a přesnost broušené plochy než u vodorovného rovinného broušení

## Slide 6
Rovinná vodorovná bruska
Rovinná svislá bruska

## Slide 7: Brusky na broušení otvorů Bezhroté brusky
Brusky na broušení otvorů
sklíčidlové, planetové a bezhroté
sklíčidlová bruska = nejpoužívanější – skládá se ze sklíčidla pracovního vřeteníku, do kterého se upínají ohrobky
sklíčidlo – nastavení velikosti průměru ohrobku proti brousícímu kotouči
Bezhroté brusky
pouze 2 vřeteníky
menší průměr vřeteníku = kotouč, druhý vřeteník = brousící vřeteník
využití hlavně na vnější broušení, sériová výroba a v automatickém cyklu

## Slide 8: Brousící nástroje
= brusné kotouče – mnohobřité řezné nástroje
skládají se z:
- brusiva = ostrohranná brousící zrna, tvoří jednotlivé břity
- pojiva = stmelovací materiál, udržení zrna, zajištění tvaru kotouče